## Slide 1: Saltos y Sus Tipos
(GOTO ETIQUETA) el programa salta a la secuencia donde esta la etiqueta
Salto Condicional
Salto Prueba de BIT se evalua si un bit del registro 0 a 7 es 0 o 1 Salta
BTFSC registro ,BIT 0a7 Bit test file si clear(0)
BTFSC registro ,BIT 0a7 Bit test file si set(1)
Salto por paso por cero (Arriba –incremento o abajo -decremento)
INCFSZ REGISTRO,D (W o F) se incrementa y salta si es cero
DECFSZ REGISTRO,D (W o F) se decrementa y salta si es cero
SUBRUTINAS (CALL RETURN)
salto condicional sucede encontrar la instrucción GOTO y el programa salta a la etiqueta

## Slide 2
Aritmética de un Microcontrolador. Multiplicación
Debemos crear un ciclo de suma, donde el valor del multiplicando, se debe sumar de una forma acumulativa en el registro w
multiplicando equ 0x10
multiplicador equ 0x11
producto equ 0x12
movlw 0x3
movwf multiplicando
movlw 0x2
movwf multiplicador
clrw ;limpiar w
regresa:
addwf multiplicando,0 ;w=w+multiplicando
decfsz multiplicador,f
; decrementa en 1 multiplicador si cero salta
goto regresa
Fin:
Goto Fin
Multiplicando=3
Multiplicador=2
Producto=0
W=0
Multiplicador=0
W= W+ Multiplicando
Multiplicador=Multiplicador -1
Fin
No
Sí

## Slide 3
Aritmética de un Microcontrolador. División.
Debemos crear un ciclo de restas iterativas, en este caso se debe restar el dividendo divisor, hasta que de un número negativo. Cuando termine la resta, se suma uno al cociente para adecuar el valor.
C=1
Dividendo=7-3 =4
Regresa
C=2
Dividendo =4-3=1
Regresa
C=3
Dividendo= 1-3=-2
Dio negativo se detiene el ciclo (sale)
C=C-1=2
residuo=dividendo +divisor en este caso residuo
(-2)+3=1
Dividendo=7
Divisor=3
Cociente=0
Residuo=0
W=0
Dividendo<0
Cociente=Cociente+1
Dividendo=Dividendo-Divisor
Fin
No
Sí
Cociente=Cociente -1

## Slide 4
Aritmética de un Microcontrolador. División
Dividendo equ 0x13
Divisor equ 0x11
Cociente equ 0x12
movlw 0x7
movwf dividendo
movlw 0x3
movwf divisor; en w queda el divisor
clrf cociente
restar:
incf cociente,1
subwf dividendo,1;dividendo =dividendo-divisor
btfsc STATUS,0; bit de acarreo en 1 es el signo positivo
goto restar
decf cociente,1
Fin:
Goto Fin